## Slide 1: رفتارشناسی حریق

## Slide 3: سوختن
یک واکنش شیمیایی اکسیداسیون حرارت زا که تولید نور و حرارت میشود
اکسیداسیون ترکیب مواد با اکسیژن هوا
اکسید شدن از دست دادن الکترون

## Slide 4
واکنش شیمیایی
ماهیت ماده تغیر کرده و ماده جدیدی تولید میشود
واکنش فیزیکی
ماهیت ماده تغیر نمیکند بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود

## Slide 5: ساختار اتم

## Slide 6: مواد رسانا و نارسانا

## Slide 7: جامد-مایع-گاز

## Slide 8: انواع مواد
جامد
مایع بخار یا گاز
گاز

## Slide 9: مثلث حریق
سوخت
انرژی
عامل اکسید کننده

## Slide 10: سوخت هر چیزی که می سوزد
عناصر (که شامل فلزات و چند غیر فلز)
هیدروکربنها
کربوهیدراتها (مخلوطهایی که بخشی از آنها را سلولز تشکیل میدهد)
بسیاری از گازها با پیوند کووالانس(منو کسید کربن –آمونیاک-هیدروژن سیانید)
باقیمانده ترکیبات آلی

## Slide 11: عامل اکسید کننده
ماده ای که یا شامل اکسیژن بوده و آن را به سادگی آزاد می کند یا از هالوژنها
(فلوئور-کلر- برم- ید )تشکیل شده است.

## Slide 12: انواع انرژی
انرژی مکانیکی
اصطحکاک بین دو ماده(تبدیل انرژی مکانیکی به حرارتی)
کمپرس هوا-حرکت تسمه
انرژی شیمیایی
واکنش شیمیایی و سوختن مواد
انرژی الکتریکی

## Slide 13: مثلث حریق

## Slide 14: رادیکال آزاد

## Slide 15: واکنش های زنجیره ای

## Slide 17: روشهای خاموش کردن آتش Suppression of Fire
خنک کردن
جدا سازی
خفه کردن

## Slide 18: محصولات احتراق
حرارت
دود
ذرات ریز:ذرات سوخته نشده،ناقص سوخته شده یا کاملا سوخته شده
بخارها:ترکیبات نفتی قطرات کوچکی تولید میکند-استفاده آب در محل تولید مه میکند
گازها:مونو اکسید کربن –دی اکسید کربن-سیانید هیدروژن-فسژن- آمونیاک

## Slide 19
هوا
دی اکسید کربن
محصولات نسوخته
حریق
منوکسید کربن
بخارآب
دوده
هوای تازه
هوای تازه

## Slide 21: حرارت
جهت آزاد شدن مولکولهای سوخت به حالت گاز حرارت اضافی لازم است تا مولکولهای سوخت گازی به دمای اشتعال برسند که دراین موقع واکنش بین مولکولهای سوخت و اکسیژن شروع میشود

## Slide 22: روشهای انتقال حرارت
هدایت
انتقال انرژی از یک مولکول به مولکول دیگر
جابجایی
حرکت گرما در سراسر ماده سیال (هوا یا مایع)
تشعشع
انتقال انرژی به شکل امواج نامرِیی (پرتوهای الکترومغناطیس)

## Slide 23: هدایت جابجایی تشعشع

## Slide 24
Radiated
Heat
Air
Air

## Slide 25
هوای خنک
هوای گرم
انتقال حرارت
تشعشع
جابجائی
هدایت

## Slide 26: قانون مربع معکوس

## Slide 28: Neutral Plane
Notes: 28

## Slide 29: طبقه بندی آتش سوزی ها
آمریکاNFPA
جامدات قابل اشتعال
مایعات وگازهای قابل اشتعال
وسائل برقی
فلزات قابل اشتعال
اروپاEN
جامدات قابل اشتعال
مایعات قابل اشتعال
گازها
فلزات قابل اشتعال
وسائل الکتریکی
روغن های خوراکی

## Slide 30: جامدات
وقتی یک جسم جامد گرم میشود در فرایندی بنام تجزیه در اثر حرارت تجزیه شده و مولکولهای خود را در فضا آزاد میکند
نسبت سطح به جرم
چوب-کاغذ-پارچه-پلاستیک
خنک کردن

## Slide 31: مایعات
مایعات شکل خاصی ندارند و شکل ظرفی را که در آن قرار دارد را به خود میگیرد
نسبت سطح به حجم
بنزین –گازوئیل-الکل-نفت-تینر
خفه کردن

## Slide 32: آتش سوزی مایعات قابل اشتعال
فرایند جدا شدن مولکولها از سطح مایع تبخیر نام دارد
اکثر سوختهای مایع ترکیبی از ذرات مختلف میباشد که دارای نقطه جوش یکسان نیستند
بنزین ترکیبی از حدود 100 نوع ماده مختلف است که هریک با سرعت متفاوت تبخیر می شوند
بنزین میتواند بخار قابل اشتعال را در پایین تر از 7 درجه سانتیگراد ایجاد کند

## Slide 33: نقطه شعله زنی FLASH POINT
درجه حرارتی است که در آن جسم بخارات کافی جهت تشکیل یک مخلوط قابل اشتعال با هوا در سطح خود تولید ودر صورت وجود منبع شعله زنه برای یک لحظه شعله موقت ایجاد شده ولی ادامه وگسترش نخواهد یافت
نکته : نقطه شعله زنی مختص مایعات وبرخی جامدات که حالت تصعید را دارند می باشد (نفتالین)

## Slide 34: نقطه آتش FIRE POINT
پائین ترین درجه حرارتی است که یک سوخت توان تولید بخارات کافی جهت اشتعال و ادامه اشتعال را داشته باشد گویند.
نکته : نقطه اشتعال معمولاٌ چند درجه حرارت بالاتر از نقطه شعله زنی است.

## Slide 35: درجه حرارت خود بخود سوزی SPONTANEOUS IGNITION
پائین ترین درجه حرارتی است که در آن ماده بدون حضور منبع شعله زنه به خودی خود مشتعل می گردد
مثال :
انبار های علوفه تازه – زغال

## Slide 36: انفجارمایع در حال جوش و انبساط بخار(BLEVE)
مخزن در معرض آتش
مایع گرمتر
بخار بیشتر
افزایش فشار بخار
انفجار
مخزن مانند یک خمپاره جنگی عمل میکند و ترکش های آن به اطراف پرتاب میشود

## Slide 37: boilover
این پدیده حالتی را شرح میدهد که ممکن است در طول آتش سوزی در یک مخزن حامل بعضی از مواد نفتی که قسمت بالای آن باز می باشد اتفاق افتد.

## Slide 38: گازها
شکل و حجم خاصی ندارد و به طور نامحدودی گسترش می یابد
نسبت سوخت به هوا
در حالت گازی مولکولهای اکسیژن و سوخت به طور آزاد با هم ترکیب شده و با یکدیگر تماس مستقیم پیدا میکند

## Slide 39: گازها
LPG
CNG

## Slide 40: آتش سوزی گازها
چگالی بخار
وزن مولکولهای گاز در مقایسه با هوا (چگالی هوا یک میباشد)
محدوده قابل اشتعال
LEL حداقل مقدار سوخت
UEL حداکثر مقدارسوخت

## Slide 41: حدود اشتعال برخی از گازها و بخارات
ردیف | ماده | حد پائین ( LEL ) | حد بالا( UEL )
1 | پروپان | 2 | 10
2 | هیدروزن | 4 | 76
3 | منواکسید کربن | 12/5 | 78
4 | استیلن | 5/ 2 | 80
5 | گاز شهری | 5 | 15
6 | گاز مایع(بوتان-پروپان) | 1 | 10
7 | بنزین | 1 | 6
8 | استون | 2 | 13

## Slide 42
Limits Of Flammability
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Percentage in Air
Substance
4
29
19
Acetylene 2 80
7
LEL UEL
Propane 2 10
Hydrogen 4 76
Carbon Monoxide 12 76

## Slide 43: مراحل احتراق
اشتعال اولیه
رشد آتش
پیشروی شعله
اوج احتراق
پس نشینی
نیمه سوختن ودود کردن
خاموشی

## Slide 44
درجه حرارت
زمان
نمودار توسعه حریق در یک محیط سربسته
مرحله
اولیه
مرحله رشد کامل حریق
مرحله فرونشینی
فلش آور

## Slide 45: لایه بندی گرمایی وتعادل دما
هوای گرم به بالا رفته و یک لایه داغ زیر سقف ایجاد می کند و هوای تازه وخنک در کف وجود دارد
استفاده از آب در یک محیط بسته داغ لایه بندی گرمایی را از بین برده و فشار بخارات داغ را افزایش میدهد

## Slide 46
Level of ‘Neutral Plane’ on Entry
Neutral Plane

## Slide 47
Neutral Plane
Effect of Too Much Water

## Slide 48: نحوه گسترش شعله در یک محیط بسته
آتش شروع به سوختن می نماید
گازها رو به طرف بالا حرکت می نمایند و شکل شعله تشکیل می گردد
جابجائی هوا د محیط انجام و حالت قارچی شکل بوجود می آید
دیگر سوخت های موجود در محیط شروع به تولید گازهای قابل اشتعال می نمایند
شرایط برای بوجود آمدن فلش آور مهیا می گردد.

## Slide 50: فلش آور FLASH OVER
شعله وری سریع و یکپارچه حریق که تمامی مواد قابل اشتعال محیط را دربرمی گیرد.

## Slide 51
Fire gases accumulate under the ceiling
Air drawn into Fire
نحوه ایجاد فلش آور در محیط

## Slide 52
تشعشع حرارتیRadiated heat
Pyrolisis

## Slide 53
Extreme heat

## Slide 54: Flashover
Thermal Feedback

## Slide 55
Fully Developed Room Fire

## Slide 56: علائم ونشانه های فلش آور SING & SYMPTOMS
1- بالا بودن درجه حرارت در محیط
2- قرار گرفتن گازهای داغ در سطح پائین
3- دیدن شعله در لایه های گاز
4- متصاعد شدن گازها یا بخارات از مواد قابل اشتعال
5- افزایش ناگهانی درجه حرارت در محیط

## Slide 57: تاکتیکی که توسط گروه باید صورت پذیرد ACTION BY CREWS
1- ارزیابی ریسک موجوددر محل برای شناسائی علائم فلش آور
2- در نظر گرفتن تهویه
3- خنک کردن گازهای قابل اشتعال وداغ در محیط
4- از شعله وری مجدد گازهای داغ جلوگیری شود
5- قرار گرفتن در سطح پائین به هنگام عملیات

## Slide 58: BACKDRAUGHT

## Slide 59
شعله وری درنتیجه مخلوط شدن هوا با محصولات نسوخته در حریق که ناشی از کمبود اکسیژن می باشد

## Slide 60: علائم خارجی بک درفت EXTERNAL - SIGNS
سوختن مواد با محدودیت تهویه
خروج دود از ساختمان تحت فشار
سیاه شدن پنجره ها یا شیشه ها با عدم وجود دید

## Slide 61: علائم داخلی INTERNAL- SIGNS
پائین بودن سطح نوتروپلن
پالس زدن دود از باز شوها
ورود سریع هوا به داخل ساختمان به هنگام باز کردن درب یا پنجره ها
شنیدن صدای سوت از داخل ساختمان(سوختن آرام)